## Slide 1: Przetwarzanie obrazów
Modele barw
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4

## Slide 2
Zakres światła widzialnego odpowiadającego zakresowi barw odbieranych przez oko człowieka
czerwień 4,3 · 1014 Hz
fiolet 7,5 · 1014 Hz
Światło widzialne
radio AM mikrofale nadfiolet promienie gamma
radio FM, TV podczerwień promienie X
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
l [nm]
f [Hz]

## Slide 3
Zakres światła widzialnego odpowiadającego zakresowi barw odbieranych przez oko człowieka
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Barwa to wrażenie, sposób w jaki człowiek postrzega “kolory”

## Slide 4
Najlepiej widzimy kolor zielono-żółty o długości fali 550 nm
Najgorzej widzimy kolor niebieski o długości fali 440 nm
  W przypadku stosowania tablic koloru (colormaps) dla przechowywania kolorów można stosować różne liczby bitów dla składowych RGB (niekoniecznie 3×8 bitów)
Możemy postrzegać różnicę co najwyżej 10 nm (fiolet i czerwony) lub 2 nm między niebieskim i żółtym
Postrzeganie koloru zależy także od światła otoczenia oraz adaptacji oka do warunków oświetleniowych
Zasadniczo rozróżniamy 128 barw w pełni nasyconych
Nie dostrzegamy różnic barwy przy mało nasyconym świetle
Wrażliwość na zmiany nasycenia zależy od barwy i wynosi przy ustalonej barwie i jasności od 16 do 23 poziomów
Postrzeganie kolorów przez oko ludzkie
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 5
Czułość oka ludzkiego nie jest jednakowa dla wszystkich barw
Promienie o różnych rozkładach mocy mogą jednak wywoływać takie samo wrażenie wzrokowe (tzw. metamery)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 6
Najprostsze metody mieszania kolorów
Addytywne (RGB)
Subtraktywne (CMYK)
zastosowanie:
drukarka
zastosowanie:
monitor
Kolorowe światło na
czarnej powierzchni
Mieszanie farb oświetlonych
białym światłem
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 7
Przestrzenie kolorów RGB i CMY przedstawione jako sześcian barw
Model CMYK jest
nadmiarowy (dodatkowa
składowa czarna)
- przydatne w drukarkach oraz korekcji barw
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 8
Łączenie barw podstawowych w modelu addytywnym (RGB)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 9
Model addytywny jest oparty na sposobie odbioru kolorów przez oko ludzkie poprzez stymulację trzech pigmentów reagujących na różne długości fali świetlnej:
niebieska: 435.8 nm zielona: 546.1nm czerwona: 700nm
CMY -> CMYK (CMY+ blacK)
K = min(C,M,Y)
C = C – K
M = M – K
Y = Y – K
C = 255 – R
M = 255 – G
Y = 255 – B
R = 255 – C
G = 255 – M
B = 255 – Y
Konwersja z modelu RGB na CMYK (poprzez CMY)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 10
Funkcje dopasowania barw – określają jaka ilość każdej z trzech barw podstawowych jest potrzebna do dopasowania wszystkich długości fal w widmie widzialnym
Prawa teorii barw:
- jeżeli dwie barwy są nierozróżnialne i dodamy do każdej z nich dane światło to barwy pozostaną nierozróżnialne
- dowolną barwę można utworzyć mieszając 3 różne barwy
BARWA = a · X + b · Y + c · Z
Model barw - trójwymiarowy system współrzędnych barw wraz z wyodrębnionym podzbiorem, w którym leżą wszystkie barwy z określonej gamy barw
- wygodne zdefiniowanie barwy w obrębie danej gamy barw
- modele związane ze sprzętem: RGB - monitory, YUV - TV, CMYK - druk
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 11
Dokładne dopasowanie docelowej długości (l) na ekranie nie jest możliwe
  Trzeba dodać nieco czerwieni do docelowego koloru, aby umożliwić dopasowanie go „pokrętłami” RGB na wyjściu CRT
  Równoważnie (teoretycznie), nieco czerwieni można odjąć od wyjścia CRT
  Na rysunku widać, że należy odjąć nieco czerwieni aby otrzymać dokładne dopasowanie
  Nie da się odejmować na CRT, zatem nie da się wygenerować koloru od długości 500 nm
Funkcje dopasowania barw w modelu addytywnym RGB
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 12
Nie istnieje jeden zestaw trzech długości fal pozwalający wygenerować wszystkie pozostałe długości. W 1931 roku Międzynarodowa Komisja Oświetlenia CIE (Commission Internationale d’Eclairage) zdefiniowała trzy hipotetyczne światła X, Y i Z z następującymi spektrami:
Uwaga:
X ~ R
Y ~ G
Z ~ B
Każda długość fali  może być perceptualnie dopasowana jako
dodatnia kombinacja X,Y,Z
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 13
Rzut płaszczyzny X + Y + Z = 1
na płaszczyznę XY to tzw.
wykres chromatyczności
Zakres (gamut) kolorów widzialnych jest kształtem trójwymiarowym w X,Y,Z
biel słoneczna
C (674 K)
x = 0,31
y = 0,316
z = 0.374
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 14
Rzutowanie wykresu
chromatyczności
na płaszczyznę 2D
X’+Y’+Z’=1 wg wzorów:
X’ = X’ / (X’+Y’+Z’)
Y’ = Y’ / (X’+Y’+Z’)
Z’ = 1 – X’ – Y’
Wykres
chromatyczności
CIE 1931 (20)
Dla x = y = z = 0,33 ...
określa się tzw. biel
równoenergetyczną E
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 15
Przestrzeń RGB zawiera się w CIE XYZ
System CIE XYZ został zdefiniowany dla normalnego obserwatora CIE
1931 (kąt obserwacji 20) i jest zalecany do używania przy polach widzenia
nie przekraczających w świetle dziennym 40
Żadne urządzenie nie odtworzy wiernie
pełnego zakresu kolorów CIE XYZ
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 16
Zakresy barw (gamut) dla modeli RGB stosowanych w systemach TV
RGB FCC (1951  NTSC)
RGB EBU
(European Broadcasting Union)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 17
Wykres
chromatyczności
CIE 1964 (100)
Dla kątów powyżej 40
stosuje się system
CIE XYZ 1964
(zdefiniowany dla
obserwatora 100)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 18
Sposób konwersji z modelu RGB na CIE XYZ
Macierz ta spełnia warunek zachowania barwy białej E (X=Y=Z=1/3)
Addytywne mieszanie barw reprezentowanych przez dwie składowe trójchromatyczne da barwę leżącą na odcinku łączącym barwy mieszane.
Położenie punktu na odcinku zależy tylko od proporcji mieszania barw.
Przestrzeń kolorów jest percepcyjnie jednorodna jeśli odległości
euklidesowe między dwoma kolorami są proporcjonalne do
postrzeganej odległości – tego warunku nie spełnia ani RGB,
ani CIE XYZ  stąd potrzeba poszukiwania innych modeli barw
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 19
Sposób konwersji pomiędzy modelami RGB EBU i FCC a CIE XYZ
Y – niesie informację o jasności (luminancji) – jak w modelach YUV i YIQ
Konwersję odwrotną (tzn. XYZ  RGB) można uzyskać
za pomocą macierzy odwrotnych do powyższych
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 20
Model HSV (HSB)
jest bardziej intuicyjny, ale wymaga większej
precyzji (obliczeń zmiennoprzecinkowych)
Hue – kolor (kąt 0 – 3600)
Saturation – nasycenie
Value (Brightness) - jasność
(1978 – Alvey Smith)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 21
Rozkład barw
w ostrosłupie HSV
Konwersja HSV  RGB
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 22
Konwersja RGB  HSV
Podczas konwersji zakłada się,
iż wszystkie składowe
RGB są z zakresu 0 .. 1
Koło HSV
(podstawa stożka)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 23
Model HSV jest częściowo oparty na tzw. systemie Munsella z 1905 r.
(pierwsza propozycja opisu koloru trzema wartościami)
W systemie Munsella składowa Hue miała 5 barw podstawowych
(RGB oraz żółta i purpurowa) i 5 uzupełniających, składowa Value
była określona przez 9 poziomów szarości, a chroma (nasycenie)
określała w sposób dyskretny różnicę między barwa „czystą” a szarością
Sposób dyskretyzacji miał
zapewnić zbliżoną różnicę
percepcyjną pomiędzy
sąsiednimi kolorami.
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 24
Model HLS (HSI)
Hue, Lightness (Intensity), Saturation
model także bazujący na
systemie barw Munsella,
podobny do HSV, lecz
oparty na dwunastościanie
Konwersja przy założeniu R,G,B
z zakresu 0 .. 1 może być
wykonana tzw. wzorami
Travisa lub Gonzaleza-Woodsa
Dla S=0 wartość H jest nieokreślona
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 25
Konwersja RGB  HLS (Gonzalez-Woods)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 26
Modele telewizyjne – YUV (PAL) oraz YIQ (NTSC)
RGB  YUV
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
U = -0.147R - 0.289G + 0.437B
V = 0.615R - 0.515G - 0.100B
RGB  YIQ
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
I = 0.596R - 0.274G - 0.322B
Q = 0.211R - 0.523G - 0.312B
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
Stosowane w kompresji (YUV w JPEG)
oraz transmisji TV (szerokopasmowa
luminancja + dwa wąskopasmowe
sygnały chrominancji)
Konwersje odwrotne (tzn. YUV  RGB oraz YIQ  RGB)
można uzyskać za pomocą macierzy odwrotnych
do macierzy zawierających powyższe współczynniki
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 27
Percepcyjnie równomierny model CIE L*a*b*
opracowany w 1976 r. równocześnie z CIE L*u*v*
składowa luminacyjna jest jednakowa w obu modelach (różnią się one
pozostałymi składowymi)
Zakresy wartości:
L* 0 .. 100
a* -120 .. 120
b* -120 .. 120
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 28
Transformacje pomiędzy CIE XYZ a CIE LAB
(xr, yr, zr – położenie bieli)
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

## Slide 29
W modelach CIE LAB oraz CIE LUV definiuje się pojęcia chromy,
odcienia i różnicy barw zgodnie z następującymi zależnościami:
Inny sposób
określania modelu
barw CIE LAB
Przetwarzanie obrazów Teleinformatyka - semestr 4
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej